# MUZEUM  ROLNICTWA  IM.  KS.  KRZYSZTOFA KLUKA

UL. PAŁACOWA 5, 18-230 CIECHANOWIEC

www.muzeumrolnictwa.pl                                                                                                                                                                               e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl

tel. (86) 27 71 328, fax (86) 27 73 857

Ciechanowiec, 16.11.2023 r.

AD/380/17/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 130 000 złotych
 na „Dostawa wkładek do systemu klucza generalnego tzw. MASTER KEY”

- ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5

18-230 Ciechanowiec

NIP: 722 – 11 – 59 - 642

e - mail: info@muzeumrolnictwa.pl

tel. + 48 (86) 2-771-328

fax. + 48 (86) 2-773-857

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wkładek do systemu klucza generalnego tzw. Master Key w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera (załącznik nr 2) do niniejszego zapytania ofertowego.

- Celem niniejszego postępowania jest zakup wkładek do systemu klucza generalnego określonego w załączniku nr 2 jakości i funkcjonalności. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła, które mogłoby doprowadzić do wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się że w jakimkolwiek miejscu w zapytaniu ofertowym oraz w jego załącznikach występują takie wskazania, należy je traktować, jako minimalne i można dostarczyć elementy równoważne opisywanym, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń podanych w/w załączniku.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 grudnia 2023 r. Wskazanie konkretnej daty zakończenia umowy obwarowane jest koniecznością rozliczenia zamówienia z instytucją finansującą.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1).

- Formularz oferty należy wypełnić w języku polskim, na maszynie, w komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane 
i złączone w  sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć: drogą elektroniczną na adres: info@muzeumrolnictwa.pl. w terminie 
do dnia 23.11.2023 r. do godz. 1100 (data wpływu).

- Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Wykonawca zobowiązany jest określić cenę dla przedmiotu zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

- Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Płatność za przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury wraz z podpisanym przez obie strony końcowym protokołem odbioru.

- KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- pisemnie na adres: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18 – 230 Ciechanowiec,

- faxem na numer: (086) 277 38 57,

- droga elektroniczną na adres: info@muzeumrolnictwa.pl.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą jest Pan Sławomir Uszyński  – nr tel. (086) 277 13 28.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie 
o wyniku postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy nie później niż w terminie 5 dni od daty terminu końcowego składania ofert.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Dane Wykonawcy:

- Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tel.: ………………………………….  e-mail:…………………………………………….

NIP/PESEL:  ………………………………………

OFERTA

złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
 na „Dostawa wkładek do systemu klucza generalnego tzw. MASTER KEY”

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i w terminie określonym w zapytaniu ofertowym za cenę:

Cena netto………………………………………zł (słownie:………………………………………………………………..)

Stawka VAT (jeśli dotyczy): ………… % w wysokości……………………zł

Cena brutto:  ……………...…………………..zł (słownie:……………………………………………………………….)

- Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

- Oświadczam, że zrealizuję przedmiot zamówienia do dnia 15 grudnia 2023 r.

- Oświadczam, że posiadam doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie 
z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczam, że w cenie mojej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane  
z realizacją zamówienia.

- Oświadczam, że uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

…….…………………………….                                                                        ………………………………..

(miejscowość, data)					                      (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

## WYMAGANIA MINMALNE

ZAMKNIĘCIA ELEKTROMECHANICZNE WYSTĘPUJĄCE W SYSTEMIE

Wymagania odnośnie zamknięć elektromechanicznych występujących w systemie:

Niezależnie od wybranych komponentów, wszystkie zamknięcia  elektromechaniczne systemu powinny mieć możliwość zapisu historii ostatnich 2000 zdarzeń (daty, godziny, ID klucza) oraz przechowywania praw dostępu dla 1800 różnych grup kluczy.

Zamknięcia nie mogą posiadać własnych źródeł zasilania tym samym powinny być zasilane z elektromechanicznych kluczy systemowych.

Indywidualne wymagania co do zamknięć systemowych podane poniżej ze względu na typ zamknięcia:

Elektromechaniczne wkładki bębenkowe:

  - klasa trwałości „6” wg normy PN-EN 1303:2015-07,

  - klasa zabezpieczenia kodu „6” oraz klasa odporności na atak co najmniej „D” wg normy PN-EN 1303:2015;

  - klasa odporności na włamanie co najmniej „C” wg normy KT/402/IMP/2014;

  - zabezpieczenie kłódki przed wodą i pyłem co najmniej IP51;

  - klasa odporności na korozję co najmniej „C” wg normy PN-EN 1303:2015 oraz odporność na temperaturę w przedziale -40/+70ºC poświadczone przez producenta;

  - budowa wkładki bębenkowej oparta na mechanizmie nie posiadającym sprężyn mających wpływ na pracę mechanizmu kodującego zamknięcia, wykorzystującym co najmniej 9 elementów blokujących;

  - modularna budowa wkładek (możliwość zmiany wymiaru już wykonanej wkładki bębenkowej);

  - wkładki dwustronne wyposażone w mechanizm tzw. „bezpiecznego sprzęgła”, (możliwość otwarcia wkładki kluczem od zewnątrz także w sytuacji gdy od strony wewnętrznej do wkładki włożony jest drugi klucz);

  - odporność na otwarcie manipulacyjne w tym „bumping” poprzez konstrukcję mechanizmu cylindra zamka;

Zamknięcia mechaniczne występujące w systemie

Wkładki bębenkowe

Wymagania odnośnie wkładek bębenkowych występujących w systemie:

-	klasa trwałości „6” wg normy PN-EN 1303:2015,

-	klasa zabezpieczenia kodu „6” oraz klasa odporności na atak co najmniej „C” wg normy PN-EN 1303:2015;

-	klasa odporności na włamanie co najmniej „B” wg normy KT/402/IMP/2005;

-	klasa odporności na korozję „C” wg normy PN-EN 1303:2015 oraz odporność na temperaturę w przedziale -40/+70ºC poświadczone przez producenta;

-	budowa wkładki bębenkowej oparta na mechanizmie nie posiadającym sprężyn mających wpływ na pracę mechanizmu kodującego zamknięcia, wykorzystującym co najmniej 10 elementów blokujących;

-	Modułowa budowa wkładek (możliwość zmiany wymiaru już wykonanej wkładki bębenkowej);

-	wkładki dwustronne wyposażone w mechanizm tzw. „bezpiecznego sprzęgła”,(możliwość otwarcia wkładki kluczem od zewnątrz także w sytuacji gdy od strony wewnętrznej do wkładki włożony jest drugi klucz);

-	odporność na otwarcie manipulacyjne w tym „bumping” poprzez konstrukcję mechanizmu wkładki.

Korpusy

Korpusy mosiężne – części zamienne wkładek bębenkowych, które są elementami zewnętrznymi wkładki, mających wpływ na estetykę zamknięcia – kolor Mosiądz ma na celu dostosowanie się do koloru klamek na długim szyldzie.

Tabelaryczne zestawienie przedmiotu zamówienia.

| Wkładka dwustronna elektromechaniczna | 4 |
| --- | --- |
| Wkładka dwustronna mechaniczna | 4 |
| Korpusy mosiężne | 4 |